# Multiplekser LAN, konwerter LAN/RS232, ELZAB Delta LAN - porównanie funkcjonalności

|  | Multiplekser LAN [kod: 00520] | Konwerter LAN/RS232 [kod: 01636] | ELZAB Delta LAN [kod: 00429, 00430] |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeznaczenie podstawowe | podłączenie kas ELZAB w sieci rozległej WAN i lokalnej LAN (wymaga sterowników ELZAB*) | podłączenie kas ELZAB w sieci lokalnej LAN (wymaga sterowników ELZAB*) | podłączenie kas ELZAB w sieci lokalnej LAN (wymaga sterowników ELZAB*) |
| Ilość kas do podłączenia | 4 kasy bezpośrednio (wbudowany multiplekser) | 2 kasy bezpośrednio 4 kasy pośrednio przez multiplekser 4xRS232 | 1 kasa dodatkowa podłączona bezpośrednio 3 kasy dodatkowe połączone przez multiplekser 4xRS232 |
| Przeznaczenie rozszerzone (możliwość podłączenia innych niż kasy ELZAB urządzeń) | NIE | TAK możliwość podłączenia jednego urządzenia do portu oznaczonego 2..4 - wymagane skonfigurowanie parametrów transmisji szeregowej konwertera, nie wymaga sterowników ELZAB | NIE |
| Dodatkowe możliwości | niewrażliwość na opóźnienia wprowadzane przez sieć, optoizolacja wyjść, autoryzacja połączenia pomiędzy programem komputerowym a multiplekserem, zabezpieczenie przesyłanych danych poprzez ich zakodowanie i dołożenie sumy kontrolnej |  |  |

* w wersji Windows (np. WinIP.DLL) lub Linux